# ВЕСТН. САМАР. ГОС. ТЕХН. УН-ТА. СЕР. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2009. № 3 (25)

# Машиностроение

УДК 621.9.06

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТНЫХ И ЖЕСТКОСТНЫХ

ХАРАКТЕРИСТИК ОПОР РОТОРНОГО УЗЛА ПРИ СБОРКЕ

А.Ф. Денисенко, М.В. Якимов(

Самарский государственный технический университет,

443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244

Рассматривается влияние погрешностей изготовления элементов опор роторного узла на точность вращения ротора и его жесткостную характеристику. Проведен машинный эксперимент, моделирующий запрессовку подшипника в корпус и посадку на вал, с последующим приложением нагрузки. Выполнена оценка факторов, влияющих на передачу погрешностей при деформации колец.

Ключевые слова: ротор, жесткость, точность, сборка, погрешность, деформация, смещение, овальность

Одними из главных рабочих характеристик роторного узла являются точность вращения и жесткость ротора в радиальном () и осевом () направлениях. Эти характеристики зависят от конструкции и параметров тела ротора и его опор. Причем доля жесткости, вносимая опорами ротора, весьма высока, что связано с двумя обстоятельствами. С одной стороны, возможность широкого варьирования конструктивных параметров ротора (увеличение его диаметра, уменьшение межопорного расстояния и др.) позволяет создавать роторы высокой жесткости. С другой стороны, наличие значительного числа элементов и их соединений, входящих в состав опоры ротора (кольца, шарики или ролики, регулировочные и закрепляющие элементы), и необходимость наряду с жесткостью обеспечивать другие рабочие характеристики (быстроходность, низкие тепловые деформации) не позволяют повысить жесткость опор роторов так же эффективно, как тела ротора.

Жесткостная характеристика подшипниковых опор является определяющей при решении задачи виброустойчивости ротора. Как показано в работе [1], вал в неидеальных подшипниковых опорах не может быть идеально динамически уравновешен при помощи балансировки, то есть существует некоторый порог балансировки вала. В связи с этим возникает вопрос: каковы допустимые геометрические отклонения подшипникового узла, то есть до каких пределов следует ужесточать допуски на геометрические параметры опор роторов?

Для ответа на этот вопрос необходима методика учета влияния этих отклонений на точностные и жескостные характеристики.

При монтаже ротора на подшипниках качения возникает деформация колец подшипников, при которой изменяется форма дорожек качения. При этом в ряде случаев точность подшипников заметно снижается, что оказывает существенное влияние на точность вращения ротора.

На изменение условий функционирования подшипников при наличии погрешностей элементов подшипникового узла обращалось внимание и ранее. Так, например, в работе [2] на примере подшипников шпиндельных узлов получено интегральное уравнение, определяющее коэффициент  (- некруглость дорожки качения кольца после запрессовки в корпус; - некруглость посадочных поверхностей кольца и отверстия в корпусе, приведенная к сопряженной поверхности;) передачи погрешности для каждой гармоники ряда Фурье (посредством которого был представлен контур поверхности посадочного отверстия) и включающее все параметры, которые характеризуют изменение формы дорожки качения:

(1)

где  и ,  и  – коэффициент Пуассона и модуль упругости материала кольца подшипника и корпуса (шпинделя) соответственно;  и – средние радиусы кольца подшипника и стенки корпуса;  и – моменты инерции кольца и корпуса, отнесенные к единице длины ( где  и  – толщина кольца подшипника и стенки корпуса);  и  – параметры упругости кольца подшипника и  корпуса соответственно;  – угол, определяющий положение точки контакта;  – параметр, зависящий от положения перемещающейся точки на деформированной поверхности и числа зон контакта (т.е. номера -той гармоники).

В работе [2] проводилось сравнение значений , вычисленных по формуле (1), которые сопоставлялись с экспериментальными данными (рис.1).

Р и с. 1. Коэффициенты  передачи погрешности при запрессовке 
наружных колец подшипников типа 3182110 в корпус из чугуна [2]: 
сплошные линии – экспериментальные значения, штриховые – расчетные

На основании приведенного графика  (рис. 1) авторы работы [2] делают вывод, что на дорожки качения колец подшипников при монтаже в наибольшей степени передаются низкочастотные составляющие погрешности формы (овальность, трех- и четырехгранность).

Однако приведенные в работе [2] результаты получены при целом ряде допущений: кольцо имеет малую изгибную жесткость; радиусы соприкасающихся поверхностей близки; трение между соприкасающимися поверхностями отсутствует и др., что не всегда позволяет достаточно полно учесть особенности работы подшипника в подшипниковом узле.

С учетом вышеизложенного была проведена оценка работы подшипника в узле с неидеальными элементами при моделировании его методом конечных элементов с использованием пакета AnSys, что позволило решить задачу при отсутствии описанных ранее допущений и, в первую очередь, учесть упругие деформации не отдельных колец, а всего узла. Моделировалась запрессовка радиального подшипника идеальной формы в корпус, имеющий отклонение от круглости – овальность, при посадке внутреннего кольца подшипника на овальный вал. Данная модель использовалась также для оценки упругих смещений вала под действием приложенной радиальной нагрузки.

Для моделирования был выбран радиальный шарикоподшипник 217 ГОСТ 8338-75. Особенностью данного подшипника является нечетное число шариков – 11, в связи с чем в декартовой системе этот подшипник симметричен только относительно одной из осей.

Овальность посадочного отверстия и вала моделировались в предположении, что их форма представляет собой эллипс:

(2)

где номинальный диаметр посадочного отверстия (вала);

величина допуска на непостоянство диаметра.

Величина овальности  назначалась в пределах допуска на непостоянство диаметра, размер которого, в свою очередь, зависит от класса точности подшипника и поля допуска посадки наружного кольца в корпус и на вал. Посадка выбиралась в зависимости от режима работы и области применения подшипника. Так, например, с учетом того, что при нормальном режиме работы подшипника в случае применения его в металлорежущих станках назначается посадка в корпус J7, на вал – js6. Поле допуска посадочного отверстия корпуса по посадке J7 –  поле допуска вала по посадке js6 составляет . Тогда допуск на непостоянство диаметра для отверстия корпуса будет равен 40 мкм / 2 = 20 мкм, а для вала – 22 мкм / 2 = 11 мкм.

Были приняты следующие значения допусков: на непостоянство диаметра посадочного отверстия корпуса – 20 мкм; вала – 11 мкм.

Для машинного эксперимента использовалась плоская модель, так как в данной работе рассматривается только деформация опоры в радиальном направлении; 3Д-модель требует больших затрат аппаратных средств и времени. Кроме того, создание нескольких контактных пар, учитывающих касание по поверхности (кольцо-корпус, кольцо-вал) и в точке (шарик-кольцо) в пакете AnSys представляет значительные трудности.

Величина радиальной силы при оценке упругого радиального смещения оси вала назначалась равной статической грузоподъемности подшипника. Для радиального шарикоподшипника 217 она составляет 83200 Н. С учетом того, что модель подшипника плоская, единичной толщины, для моделирования принято значение радиальной нагрузки, равное 2971 Н, т.е. 1/ от полной статической грузоподъемности ( мм – ширина подшипника). Направление действия нагрузки совпадает с вертикальной осью декартовой системы координат.

При построении плоской модели в качестве конечного элемента использовался «plane 42». Толщина элемента принималась равной 0,001 м.

Для оптимизации сетки конечных элементов на поверхностях колец и для возможности использования упорядоченной сетки поверхности были поделены на 22 сектора, по два сектора на каждый шарик: один соответствует зоне контакта шарика с кольцом, другой – участку между шариками, которые затем были склеены. Для создания упорядоченной сетки на шариках каждый из них был разбит на 4 сектора.

При конечно-элементном разбиении модели был выбран глобальный размер конечного элемента в 0,003 м и упорядоченный тип разбивки. Свободная разбивка использовалась для разбиения поверхности вала.

Таким образом, в модели подшипниковой опоры ротора были созданы три контактные пары: между наружным кольцом и корпусом, между наружным кольцом и шариками и между шариками и внутренним кольцом.

Подшипник запрессовывался в корпус, имеющий форму кольца (наружный диаметр равен 0,2 м).

Сепаратор моделировался путем наложения симметрии на линии, совпадающие по направлению с радиус-векторами, соединяющими центры подшипника и каждого из шариков.

а 					б

Р и с. 2. Модели сборки опоры

а					б

в					г

Р и с. 3. Суммарные перемещения подшипника после запрессовки в корпус 
и посадки на вал: 
а – модель 1-1; б – модель 1-6; в – модель 2-1; г – модель 2-6

а					б

в					г

Р и с. 4. Суммарные перемещения подшипника после приложения нагрузки: 
а – модель 1-1, сила положительная; б – модель 1-1, сила отрицательная; в – модель 1-2, 
сила положительная; г – модель 1-2, сила отрицательная

Расчет выполняется в два шага. На первом шаге осуществляется запрессовка в корпус и посадка на вал; на втором – приложение радиальной нагрузки к валу вдоль оси Y в положительном и отрицательном направлении (ниже – положительная и отрицательная нагрузки).

Было создано 24 модели. Двенадцать моделей соответствовали запрессовке подшипника в эллиптическое отверстие корпуса с ориентацией его короткой оси вдоль оси OY принятой декартовой системы координат (рис. 2 а). В других 12 моделях ориентация эллипса посадочного отверстия изменена на 900 (рис. 2 б).

Модели внутри каждой из указанных подгрупп отличались ориентацией эллипса вала: от модели к модели ориентация осей эллипса изменялась на угловой шаг расположения шариков, в связи с чем каждая модель обозначалась: 1-3; 1-4; 2-3 (первая цифра – положение наружного эллипса; вторая – угловое положение эллипса вала) (рис. 2).

а

б

Р и с. 5. Диаграммы смещение центра вала при запрессовке: а – для 1-го положения эллипса отверстия корпуса; б – для 2-го положения эллипса отверстия корпуса

По результату моделирования и расчета оценивались деформации колец подшипника и перемещения центра вала после запрессовки, определяющие точность вращения ротора (рис. 3),  и после приложения нагрузки, позволяющие найти изменения жесткости в радиальном направлении (рис. 4).

Машинный эксперимент подтвердил наличие не только деформации колец, но и смещения оси вала (рис. 3, 4), что связано с изменением взаимной ориентации эллипсов отверстия и вала и расположением шариков.

а

б

Р и с. 6. Диаграммы суммарных перемещений центра вала после приложения нагрузки: 
а – для 1-го положения эллипса отверстия корпуса; б – для 2-го положения эллипса отверстия корпуса

Из диаграмм (рис. 5) видно, что максимальные суммарные смещения центра вала характерны для тех моделей, в которых ориентации эллипсов посадочного отверстия корпуса и вала совпадают.

На рис. 6 представлены диаграммы суммарных перемещений центра вала после приложения нагрузки, из которых следует, что величина суммарного смещения центра вала существенно зависит не только от ориентации эллипсов отверстия и вала, но и от направления действия нагрузки по отношению к расположению шариков. Последний фактор может составить до 9% суммарных упругих смещений

Исходя из данных, полученных при машинном эксперименте, коэффициент , предложенный в работе [2], составит величину

Расчетное значение коэффициента  согласно выражению (1) для того же случая:

.

Как видно, расхождение между данными машинного эксперимента и данными, полученными аналитически, составляет 59%. Это говорит о том, что допущения, принятые в работе [2] при выводе формулы (1), не учитывают ряд существенных факторов, влияющих на передачу погрешностей деформации колец подшипника при сборке роторного узла.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Бальмонт В.Б., Матвеев В.А. Опоры качения приборов. – М.: Машиностроение, 1984. – 240 с.

- Лизогуб В.А., Фигатнер А.М. Деформация дорожек качения подшипников при монтаже шпиндельных узлов станков //  Станки и инструмент – 1970. – №9. – C. 28-30.

Статья поступила в редакцию 27 августа  2009 г.

UDC 621.9.06

THE FORMATION OF ACCURACY AND STIFFNESS THE BEARING

OF THE ROTOR-TYPE UNIT BY ASSEMBLY CONNECTION

A.F. Denisenko, M.V. Yakimov

Samara State Technical University,

244, Molodogvardeyskaya str., Samara,  443100

The manufacturing error influence of the rotor-type unit bearings on accuracy of the rotor rotation and his stiffness is considered. Computer experiment, prototyping press-fitting of the bearing in a body and fitting on shaft with the following application of the load, is organized. Score of factors, influencing upon transmission of inaccuracy when deforming rings, is realized.

Key words: rotor, stiffness, accuracy, assembly, imprecision, deformation, displacement, ovality.

УДК 621.99: 536.5

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ

ПРИ РЕЗЬБОШЛИФОВАНИИ

Н.А. Ермохин(

Самарский государственный технический университет,

443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244

Предлагается теплофизическая модель картины резьбошлифования, учитывающая геометрические формы контакта и динамическое взаимодействие изделия со шлифовальным кругом. Аналитически решена тепловая задача, и для нахождения контактной температуры на поверхности резьбы получены температурные зависимости, позволяющие оценивать ограничения, налагаемые на режимы резьбошлифования с целью предотвращения дефектов. Результаты расчетов подтверждены экспериментальными исследованиями.

Ключевые слова: теплофизическая модель, резьбошлифование, безфольфрамовые твердые сплавы, критическая температура.

Процесс резьбошлифования сопровождается интенсивным выделением тепла, которое оказывает существенное влияние на качество шлифуемой поверхности и может вызвать различные дефекты – прожоги, трещины, выкрашивание, сколы и т.д. Неудивительно, что теоретико-экспериментальному изучению теплофизической картины сил резания и температурного поля в зоне шлифования резьбы посвящено значительное количество исследований [1-4].

В работах [1, 2 и 4] предлагаются различные модели для определения температурного поля резьбошлифования, что вызвано сложностью теплофизической картины процесса. Здесь и наличие двух тел, находящихся в динамическом контакте, и сложная геометрическая форма взаимодействующих тел, и унос тепла охлаждающей жидкостью и стружкой, и зернистая структура поверхности обрабатывающего инструмента, и ряд других факторов, затрудняющих теоретическое описание процесса.

В этих работах температурный максимум в зоне шлифования устанавливается на вершине резьбы, а по мере удаления от неё расчетная температура монотонно убывает. Между тем измерения температуры в различных точках контактной области выявили обратную картину: пик температуры отмечался во впадине с довольно резким снижением на грани и в вершине.

В данной работе предлагается модель, отличающаяся от известных более подробной детализацией. В ней учтены сегментовидность формы контактной области, различия траекторий движения для разных точек зоны контакта, неодинаковость влияния условий на ребре, гранях и впадине резьбы на формирование температурного поля, теплоотвод в обрабатывающий инструмент, а также динамическое взаимодействие изделия со шлифовальным кругом.

В модели не учитывается теплоотвод в стружку и теплообмен с воздухом и СОЖ. При этом полагается, что в охлаждающую жидкость тепло попадает не непосредственно из зоны контакта, а с поверхности изделия уже после акта взаимодействия. Влияние охлаждения за источником сказывается на том, что нагретые в зоне контакта точки круга и изделия восстанавливают исходную температуру через каждый оборот, и, таким образом, каждый последующий проход резьбошлифования практически начинается с температуры окружающей среды.

В качестве исходного пункта модели использовано решение Сипайлова [2] теплофизической задачи для бесконечного клина, по одной грани которого вдоль ребра в положительном направлении оси ОZ с постоянной скоростью V движется полубесконечный полосовой источник шириной  с постоянной интенсивностью .

Области, свободные от источников, считаются теплоизолированными. Угол клина полагается равным  , где m – произвольное целое число.

Решение этой задачи находится в виде

,                (1)

где  – цилиндрические координаты точки наблюдения в движущейся вместе с источником системе координат (начало координат помещено на ребре в середине полосового источника),

,		,		,

и  – соответственно коэффициенты  тепло- и температуропроводности,

– модифицированная функция Бесселя второго рода нулевого порядка.

Множитель  характеризует влияние угла раствора клина на температурное поле. Для точек, близких к ребру , , так что на самом ребре  имеем:

.                                 (2)

Числовые значения интеграла  приводятся в приложении I монографии [2]. С помощью функции  температуру ребра можно записать в виде

. (3)

Если источник такой же интенсивности симметрично движется и по второй грани клина, то температура  в формуле (3) удваивается. В схеме теплофизической модели (рис. 1) область контакта схематически представлена двумя заштрихованными прямоугольниками.

Шлифовальный круг и резьба изделия изображены в виде бесконечных клиновидных тел с ограниченной площадкой контакта шириной , относительно которой в противоположных направлениях движется каждое из тел: круг – со скоростью  и обрабатываемое изделие – со скоростью . В проекции на плоскость, перпендикулярную оси вращения, область контакта приближенно представляет собой половину AEN сегмента кругового сечения изделия (рис. 2).

При этом полагается, что источник тепловыделения равномерно распределен по площадке контакта с постоянной средней интенсивностью q. Часть теплового потока  направлена в изделие, а другая часть  отводится в шлифовальный круг.

Так как скорости  и  при резьбошлифовании весьма велики, мы вправе использовать решение (1), полученное для полосового источника. Известно, что температура в зоне контакта при больших скоростях перемещения источника тепла зависит не от формы области, а только от её размеров в направлении движения. Однако, как видно из рис. 2, эти размеры и пути, проходимые разными точками в контактной зоне, оказываются различными.

Рассмотрим, например, траекторию произвольной точки «с», перемещающейся вместе с головкой термопары по области контакта между вершиной резьбы  и впадиной. Эта точка при вращении изделия пробегает длину окружности CD, нагреваясь по мере увеличения пути Сс.

Путь, проходимый точкой «с» в зоне контакта, меньше, чем путь точки «г» (дуга АЕ), находящейся на вершине резьбы, но больше пути точки «в» (дуга BN), перемещающейся по впадине резьбы.

Помимо различий в траекториях точек «г», «с» и «в», имеются различия, обусловленные формой поверхностей клиновидных тел (на вершине резьбы, во впадине и на грани). Точка «с» находится на гранях клинов и для круга, и для изделия. Точка «г» движется вдоль ребра клина, которым мы схематизируем резьбу, и в то же время перемещается по грани клина, которым представляется круг. Наконец, точка «в» скользит по ребрам обоих клиновидных тел, но углы раствора клинов различны: для инструмента (, в то время как для изделия во впадине этот угол составляет 300( (рис. 1). Как следует из формулы (3), температура зависит от угла α при ребре клина, от безразмерной длины пути 2Н и от безразмерной координаты точки наблюдения Z. Таким образом, для каждой рассматриваемой траектории и для каждого из тел температуры вычисляются различными способами.

Различаются и траектории точек шлифовального круга. Например, до встречи с точкой резьбы изделия «с» соответствующая точка инструмента проходит практически прямолинейный отрезок пути Тс. Весь же путь, пробегаемый рассматриваемой точкой круга в зоне контакта, составляет величину , причем середину этого отрезка точку  будем считать началом отсчета на данной траектории ТМ (здесь и далее нижние индексы «к» или «и» указывают на принадлежность к кругу или изделию, верхними индексами «с», «г» и «в» отмечено отношение к соответствующей траектории). Аналогичным образом определяются траектории точек инструмента, соответствующие каждому наблюдаемому положению точек «с», «г» и «в».

В предлагаемой модели распределения температур вдоль различных траекторий будем считать независимыми друг от друга. Очевидно, такое допущение оправдано при больших значениях чисел Пекле, которыми характеризуются рассматриваемые режимы. В то же время заметим, что взаимовлиянием близлежащих траекторий на границах области пренебрегать нельзя, и оно будет учтено в дальнейшем.

Принимая во внимание высказанные соображения, найдем температурные поля в отдельности на вершине (г), на произвольной линии на грани (с) и во впадине (в).

Найдем температуру в произвольной точке «с» на грани резьбы. Точка «с» соответствует перемещению термопары, связанной с изделием, вдоль дуги CD, которая расположена на плоских поверхностях – гранях обоих клиновидных тел. Поэтому температура в ней определяется как для бесконечного полосового источника, движущегося по плоской поверхности полупространства. Чтобы использовать формулу (3), мы можем считать, что точка «с» движется вдоль «ребра клина» с углом раствора (. Учитывая удвоение температуры (так как источник в этом случае располагается по обеим сторонам от «ребра клина»), получим для изделия и для круга:

;                                    (4)

,                                     (5)

где ; ;

и  – половины безразмерного пути контактных точек изделия и круга;

и  – безразмерные координаты точек наблюдения в надлежащим образом выбранных системах координат.

Величины тепловых потоков  и  найдем из условия равенства температур в некоторой общей для обоих тел точке О в области контакта. С выбором точки О связано окончательное построение предлагаемой модели. Анализ показал, что наилучшее качественное соответствие эксперименту получается в том случае, когда за точку О принимается некоторая единая для всех траекторий точка контактной области. Выбираем её в центре дуги радиуса  внутри полусегмента AEN. При таком выборе точка О совпадает на рис. 2 с точкой .

Итак, приравняем температуры в точке О:

.                                            (6)

Отсюда, с учетом (4) и (5), находим:

.                                (7)

В точке О кроме равенства температур должно выполняться условие теплового баланса:

.                                                         (8)

Решая систему уравнений (7) – (8) относительно неизвестных  и , получим:

;                                                      (9)

,                                                 (10)

где обозначено: ; ;  (– удельные теплоёмкости; – плотности; использовано соотношение ).

Из (9) или (10) следует условие, при котором можно пренебречь тепловым потоком в шлифовальный круг:

.                                                       (11)

При выполнении этого условия почти все тепло поглощается изделием: .

В нашем случае, как будет показано, условие (11) не выполняется. Подставив найденный тепловой поток (9) в выражение (4), находим:

.                                 (12)

Полученная формула позволяет найти температуру в точке с координатами  на произвольной линии CD внутри контактной области на грани резьбы.

Аналогично могут быть получены выражения для определения температуры на вершине и впадине резьбы:

.                                 (13)

.                              (14)

При выводе формул (13) и (14) учитывались реальные углы контакта  круга и изделия:( и ( для точки «г» (рис. 1), ( и ( для впадины «в». Кроме того, в формуле (13) учитывалось, что источник находится только по одну сторону от вершины клина.

Приведем необходимые выражения для величин, входящих в расчетные зависимости. Из рис. 3 можно определить геометрические параметры  и  (координаты точки наблюдения с произвольной траектории на грани, отсчитываемые соответственно от т. и ), а также  и  (половины длин соответствующих точек в зоне контакта).

Имеем:                                  ,                                               (15)

где                        ; ;

Если задавать положение термопары в данный момент координатой , то соответствующая координата  выразится в виде

(16)

причем  выражается через , из (15) .

Для точки «г» , и формулы упрощаются. Несколько иначе рассчитываются геометрические величины для точки «в», перемещающейся по впадине резьбы. Головка термопары, сошлифовываясь, описывает почти прямолинейную траекторию вN (рис. 4) вдоль периферии шлифовального круга.

Тогда

; ,

где  – глубина резания, ; .

Проекция области контакта круга с изделием на плоскость, перпендикулярную оси круга, приближенно представляется полусегментом AEN (см. рис. 3), откуда можно найти номинальную площадь контакта:

,                                               (17)

где  – угол профиля резьбы (в нашем случае (), (рад.). Фактическая площадь контакта зерен алмазного круга с изделием

,                                                      (18)

где  – число режущих зерен на единицу поверхности,  – площадь контакта одного зерна [5].

Плотность теплового потока находится по формуле

,                                                           (19)

при этом значения главной составляющей силы резания  определяются опытным путем.

В экспериментах контактная температура в зоне шлифования резьбы определялась методом полуискусственной термопары, позволяющим получать наиболее надежные результаты [1, 3]. Для измерения температур в разных по высоте профиля точках резьбы (во впадине , посередине  и на вершине –) использовались три медных проволочных электрода диаметром 0,1 мм, которые помещались между притертыми торцами двух твердосплавных колец в специально прорезанных пазах через 90º и изолировались от них (рис. 5).

Пазы предохраняли проволочки от раздавливания, а изоляцию – от разрушения. Открытые торцы зажатых проволочек 1, 2 и 3 выводились на поверхность колец, установленных на центровой оправке и изолированных от неё текстолитовыми втулками. Свободные концы электродов, проложенных в сквозных отверстиях текстолитовых втулок через токосъемное устройство и штепсельный разъем, подключались к шлейфам осциллографа (рис. 6). Вторым проводником для всех термоэлементов  служила проволочка 4, соединенная также с токосъемным устройством.

Перед каждым опытом с помощью корректировочного механизма станка и профильного микроскопа мод. М12 вершина круга совмещалась с электродом 1 (см. рис. 5). В этом случае при нарезании полного профиля резьбы термопара 1 позволяла измерять температуру во впадине, 2 – посередине и 3 – на вершине профиля резьбы.

В момент перерезания электрода термоэлектродвижущая сила, соответствующая наибольшей контактной температуре, регистрировалась на фотобумаге осциллографа Н-700. Для измерения термоэлектродвижущей силы использовались шлейфы типа М001.1А с чувствительностью 1400 мм/мА и собственной частотой 120 Гц, что позволяло записывать термотоки без применения усилителя и повысить точность определения температуры (рис. 6).

Расшифровка осциллограмм осуществлялась по результатам динамического тарирования термопар. Динамическое тарирование позволяет приблизиться к реальным условиям процесса резьбошлифования, при которых каждая точка в зоне обработки испытывает кратковременное (различной длительности) тепловое воздействие.

Тарирование производилось при вращении двух профилированных под угол 60( колец с зажатым между ними изолированным электродом со скоростями, соответствующими скоростям движения подачи. Примерное равенство времени контакта тарируемой термопары с находящимся в ванночке расплавом со временем нахождения термопары в теплогенерирующей зоне при шлифовании резьбы достигалось изменением глубины погружения термопары в расплав. При этом в зависимости от скорости движения подачи чувствительность схемы составила 19-22 ºС /мм.

Экспериментальное исследование контактных температур осуществлялось при шлифовании резьбы  на заготовках из безвольфрамового твердого сплава (БТС) марки ТН-20 кругами º, содержащими алмазы АСВ зернистостью 125/100, 100/80 и 80/63 с относительной концентрацией 100 и 150% на металлической связке М1. В качестве СОЖ использовалось масло индустриальное марки И-12А.

Скорость главного движения резания V менялась в пределах от 27 до 44 м/с, скорость движения подачи  – от 0,2 до 1,2 м/мин, глубина шлифования  – от 0,05 до 0,2 мм / об. Исследованиями установлено, что с ужесточением режимов шлифования , ,  контактные температуры на всех диаметрах (d, d2 и d1) возрастают. На рис. 7 показано распределение температуры по высоте профиля резьбы в зависимости от режимов обработки. Кривая 1 характерна для случая, когда съем твердого сплава Q не превышает 85÷90 мм3/мин, а кривая 2 – для случая Q>100 мм3/мин. Сплошные линии отражают результаты расчета по формуле (14), а штрихпунктирные – экспериментальные данные.

Различный характер распределения температур на вершине профиля резьбы, зависящий от режимов обработки, объясняется, по-видимому, следующим. При малых глубинах резания  и скоростях движения подачи  происходит более равномерный прогрев изделия. Это приводит к плавному снижению температуры от впадины к вершине резьбы. С повышением  и  вследствие неравномерного нагрева детали на вершине резьбы происходит резкое и значительное повышение температуры. К тому же сказываются худшие условия теплоотвода от наружной поверхности внутрь витка резьбы.

Рассматривая полученные данные,  видим, что при резьбошлифовании безвольфрамовых твердых сплавов происходит высокий (до 700 ºС) локальный нагрев по впадине резьбы и значительно меньший – на грани и вершине. Температурная неоднородность и резкое изменение градиента температуры приводят к возникновению значительных термических напряжений, превышающих предел прочности сплава. Последние вызывают различные дефекты на обрабатываемой поверхности (мелкие выкрашивания и сколы).

Наличие в структуре твердых сплавов микроконцентраторов напряжений (пор, кольцевых зерен и скоплений карбидов) увеличивает их чувствительность к возникновению шлифовочных дефектов (трещин, мелких выкрашиваний, сколов и др.). Концентраторы, являясь адиабатическими стенками, препятствуют распространению тепла. При более низкой теплопроводности обрабатываемого материала, например БТС, они способствуют большей локальной концентрации тепла и, соответственно, увеличению температурного градиента.

Из рассмотренного выше следует, что режимы обработки должны выбираться исходя из предельно допустимой температуры нагрева контактных поверхностей, исключающей возможность образования дефектов изделия в виде мелких сколов на вершине резьбы.

Комплексное изучение температур в зоне резания и качества поверхности резьбы позволило экспериментальным путем установить для сплава ТН-20 критический предел температур Ткр=520-550 (С. В исследованном диапазоне превышение Ткр приводило к образованию на поверхности дефектов. На основе полученных данных за верхнюю границу области режимов обработки по допустимой температуре принимаем Т = 500 (С. С целью снижения Т в зоне обработки шлифование резьбы на БТС следует выполнять в области меньших скоростей главного движения резания.

По результатам экспериментальных исследований для расчета максимальной контактной температуры во впадине резьбы, нарезаемой на сплаве ТН-20, получена формула

,                                  (20)

где  и  – коэффициенты, учитывающие влияние величины зерна и относительной концентрации алмазов в круге на температуру. Их значения даны в таблице.

Значения температурных коэффициентов

| Коэффициенты | Зернистость, мкм | Относительная концентрация, % |
| --- | --- | --- |
|  | 125/100 | 100/80 | 80/63 | 100 | 150 |
| KЗТ | 1,00 | 0,95 | 0,91 | - | - |
| KKT | - | - | - | 1,00 | 0,93 |

С уменьшением зернистости и повышением относительной концентрации алмазов возрастает число зерен, участвующих в контакте круга с изделием, и, следовательно, количество тепловых импульсов. В результате работы большого числа зерен улучшается теплоотвод из зоны шлифования, что приводит к снижению температуры.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Власова С.А. Исследование и оптимизация процесса резьбошлифования.: Автореф. дис. … канд. техн. наук. – Горький, 1980 – 24 с.

- Сипайлов В.А. Тепловые процессы при шлифовании и управление качеством поверхности. – М.: Машиностроение, 1978. – 167 с.

- Успенский Н.В. Исследование тепловых факторов при щлифовании резьбы на авиационных материалах // Повышение ресурса работы авиационных деталей технологическими средствами: Сб. науч. тр. Моск. авиац.-технол. ин-та, 1969. – Вып. 60. – С. 33-49.

- Якимов А.В. Оптимизация процесса шлифования. – М.: Машиностроение, 1975. – 176 с.

- Абразивная и алмазная обработка материалов: Справочник / Под ред. А.Н. Резникова. – М: Машиностроение, 1977. – 384 с.

Статья поступила в редакцию 27 августа  2009 г.

UDC 621.99: 536.5

TEMPERATURE FIELD AT THREAD-GRINDING RESEARCH

N.A. Yermokhin

Samara State Technical University,

244, Molodogvardeyskaya str., Samara,  443100

Thermophysical model of thread-grinding process is offered, which takes into account geometrical shape of the contact point and dynamic item and grinding-wheel interworking. Heat problem has been analytically solved, and temperature correspondences which allow evaluation of limits set on thread-grinding levels for defect avoidance are received in order to find contact temperature. Calculations results are supported by experimental investigations.

УДК 621.81:004.94

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ПО КРИТЕРИЮ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Г.А. Кулаков1, И.И. Усольцева2(

1 ОАО «Авиаагрегат»,

443009, г. Самара, Заводское шоссе, 55

2Самарский государственный технический университет,

443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244

Проведен анализ системы качества поверхностного слоя применительно к задаче проектирования технологических процессов по критерию долговечности. По шкале уровней качества определен оптимальный алгоритм ее функционирования.

Ключевые слова: качество поверхностного слоя, система, анализ, технологический процесс, закон функционирования, алгоритм

Проблема обеспечения заданных эксплуатационных свойств всегда была актуальной, особенно для авиастроения. Ее актуальность в настоящее время обострилась в связи с усложнением конструкции авиационной техники, условий ее производства и ростом случаев ненадежности  в эксплуатации. В настоящее время наблюдается тенденция к резкому увеличению ресурса и срока службы пассажирских и транспортных самолетов (особенно большой грузоподъемности), что объясняется их высокой стоимостью и уникальностью производства.

Анализ отказов нескольких типов транспортных самолетов в течение нескольких лет эксплуатации показывает, что на шасси (с колесами и шинами) приходится до 40% всех отказов, отмеченных при эксплуатации самолета, так как взлет и посадка являются одним из наиболее сложных и потенциально опасных режимов полета. Это объясняется непрерывным ростом конструктивных и эксплуатационных требований при одновременно снижении удельного веса шасси в составе самолета.

При решении проблемы обеспечения эксплуатационных свойств деталей шасси заданные характеристики поверхностного слоя (ПС) формируются на всех стадиях  жизненного цикла продукции (ЖЦП):

- конструктор при проектировании назначает материал детали, точность и показатели параметров качества поверхностного слоя (КПС), которые обеспечивают необходимые эксплуатационные свойства исходя из условий их функционирования;

- технолог в соответствии с требованиями чертежа выбирает технологию обеспечения размеров и КПС детали и поддержания этих параметров при ее эксплуатации.

Анализ КПС связан со многими трудностями, одна из которых состоит в многообразии перечня свойств КПС (около 40 наименований), позволяющих оценивать надежность и долговечность деталей. При этом конструктор практически не имеет возможности выявить оптимальное сочетание показателей КПС, поскольку десятки вариантов могут обеспечивать одинаковые эксплуатационные характеристики. Кроме того, необходимо учитывать взаимодействие и взаимовлияние свойств КПС, а также дополнительные критерии оптимизации: точность, себестоимость и т.д.

Идеальной основой решения задачи является использование системного подхода, основанного на структуризации систем и количественном сравнении альтернатив [1]. При этом КПС может быть представлено как сбалансированная система  показателей, позволяющая оценить объект с разных сторон, учесть как внутренние (состояние ПС), так и внешние (процессы проектирования, изготовления и эксплуатации) факторы. Такое представление дает целостную картину КПС и позволяет управлять его формированием в соответствии с эксплуатационными свойствами деталей.

Р и с. 1 Качество поверхностного слоя как «черный ящик»

Формально система КПС может быть представлена как «черный ящик» (рис. 1), обладающий рядом свойств и имеющий определенный закон функционирования FS. Входными сигналами системы  являются сведения о свойствах материала детали, его термообработке, требования чертежа к точности и параметрам КПС. На выходе системы – совокупность функциональных качеств (ФК) детали (изделия) . Управляющие сигналы  связаны с направленными конструктивно-технологическими воздействиями на объект в процессе его жизненного цикла. Воздействия внешней среды  определяются условиями эксплуатации и неучтенными факторами при изготовлении и ремонте объекта. Также система КПС обладает множеством внутренних (собственных) характеристик , которые должны отражаться в законе функционирования FS. Таким образом, метод получения выходных характеристик системы описывается оператором вида , который представляет функционирование системы во времени. Зная совокупность элементов системы и взаимосвязи между ними (структуру), можно осуществлять целенаправленное управление КПС детали.

Описание закона функционирования системы наряду с аналитическими и другими способами в ряде случаев может быть получено через процесс последовательной смены состояний системы. Состояние системы – это множество значений характеристик системы  в данный момент времени t. В этом случае для описания системы можно использовать уравнение наблюдения (1) и уравнение состояния (2):

(1)

(2)

здесь f и g – функционалы (глобальные уравнения системы), задающие текущие значения выходного сигнала y(t) и внутреннего состояния z(t). Если в описание системы введены функционалы, то она уже не рассматривается как «черный ящик», и математическая модель вида

позволяет определить характеристики системы. Однако для многих систем определение глобальных уравнений не представляется возможным.

Главная цель системного анализа – выявление внутреннего состояния системы – системного качества (СК). Оно отражает общие существенные связи и охватывает всю систему в целом. СК определяется исходя из сущности предмета исследования и является причиной проявления внутренних характеристик системы. Для определения СК необходимо выявить структуру системы КПС, под которой понимается строение и закон функционирования системы. В зависимости от выбранного алгоритма функционирования (модели) могут различаться как СК, так и требуемый и реально достигаемый системой результат (ФК). Согласно системному анализу,   оценка правильности принятого решения может быть произведена по показателям качества и эффективности процесса функционирования системы.

Целью системы КПС является обеспечение внешних свойств – требуемого функционального качества (ФК), которое определяется исходя из служебного назначения детали, систематизации условий ее функционирования (внешней среды), оценки перспектив развития авиационной техники. Для выявления функционального качества применительно к шасси проведен анализ статистики и физики отказов шасси. Наиболее распространенными в эксплуатации  отказами являются усталостные трещины, износ, коррозия, разрушение и другие причины. В связи с этим основными характеристиками ФК применительно к шасси являются такие эксплуатационные показатели, как усталостная долговечность, износостойкость, коррозионная стойкость и герметичность.

Для разработки СК в работе использованы два подхода: феноменологический и физический. В обоих случаях процедура сводится к описанию формальной структуры системы КПС через параметры (характеристики, свойства) состояния, уточнению их числа и выделению среди них определяющих, позволяющих количественно оценивать ФК. Для выбора оптимального решения проведен системный анализ трех алгоритмов.

В первом алгоритме на основе метода проектирования сложных систем реализована процедура разработки обобщенного критерия (СК) с позиции многокритериальной оптимизации [2]. Рассмотрено множество альтернатив (вариантов) построения системы КПС (рис. 2). Каждая альтернатива А(Г,С) характеризуется совокупностью свойств: а1г, а2г…аkг; а1с, а2с…аlс.. В свою очередь, совокупности альтернатив соответствует вектор

.

Р и с. 2. Система качества поверхностного слоя с позиции

многокритериальной оптимизации

Задача принятия решения по выбору одной из альтернатив формально сводилась к отысканию оператора φ, который называется интегральным критерием, или СК.  Интегральный критерий присваивал каждому решению по выбору альтернативы соответствующее значение эффективности Е. Это позволило упорядочить множество решений по степени предпочтительности.

В соответствии с теорией полезности было выполнено объединение параметров КПС qi  путем аддитивной свертки компонентов векторного критерия, что позволило  представить обобщенный критерий в виде суммы взвешенных нормированных частных критериев:

где bi – коэффициент, отражающий ценность (полезность) i-того параметра, для определения которого  используется метод ранжирования.

В итоге получен закон функционирования системы и построен обобщенный критерий КПС (СК) для оценки долговечности:

где Нµ и h  – соответственно величина микротвердости деформированного поверхностного слоя и глубина его распространения; σост и hσ   – величина остаточных напряжений на поверхности и глубина их залегания соответственно;  tp   – относительная опорная длина профиля;  Sm  и S – средний шаг неровностей по средней линии и по их выступам соответственно;  r  и  r′  – средний радиус закругления неровностей соответственно по их  выступам и  впадинам;  Ra ,Rz, Rmax  – высоты неровностей профиля;  Wa, Wmax, Sw – средняя  и максимальная высоты волнистости и ее шаг соответственно;  Hmax – погрешность формы поверхности.

Установлено, что доминирующая роль в плане влияния на усталостную долговечность принадлежит деформационному упрочнению Нµ, остаточным напряжениям σост, среднему шагу Sm  и высотам Ra, Rz  неровностей профиля.

Во втором алгоритме использованы возможности дисперсного анализа для построения СК при проектировании технологических процессов (ТП) по критерию долговечности [3]. В качестве МВК здесь рассматривались финишные методы обработки, которые оказывают существенное влияние как на абсолютные значения предела выносливости σ-1 и  долговечности N* , так и на вид и показатель наклона кривой выносливости. Выявлена роль каждой операции в совокупном технологическом процессе, а также установлена связь параметров, характеризующих кривую выносливости с последовательностью операций ТП.

Кривые выносливости строились по результатам усталостных испытаний стандартных образцов, обработанным по различным вариантам технологического процесса, включающим такие методы обработки, как шлифование, тонкое точение, алмазное выглаживание, суперфиниширование, пневмодинамическое упрочнение, хромирование. Для сокращения количества параметров, определяющих характер кривой выносливости, применялся корреляционный анализ. В качестве СК, позволяющего выбрать наилучший маршрут обработки, в данном случае использована обобщенная функция желательности Харрингтона:

где di – частная функция желательности.

Установлено, что максимальному значению D соответствует технологический процесс, обеспечивающий наибольшую долговечность.

Для описания поведения КПС в третьем случае использована эргодинамическая теория прочности [4, 5]. Установлен фундаментальный факт: механическое разрушение тела происходит при накоплении в деформируемых объемах металла критической величины плотности внутренней энергии, величина которой не зависит от условий процесса нагружения и является физической константой материала, хорошо совпадающей с их полной теплотой (энтальпией) плавления. Процессы повреждаемости и долговечность (ФК) описываются следующими структурными параметрами: начальной плотностью внутренней энергии Ue0, коэффициентами перенапряжения kσ и неравномерности распределения скрытой энергии по объему ν, энергией активации процесса разрушения U′ и температурой саморазогрева T* (рис. 3). Как при эксплуатации, так и при технологическом воздействии происходит изменение структурного состояния, в первую очередь, локальных объемов материала детали, расположенных в ее поверхностном слое. Следовательно, эргодинамические параметры являются собственными свойствами системы КПС, отражают ее внутреннее состояние и могут выступать в роли СК. Установлены связи структурных параметров с МВК, а именно характеристиками, получаемыми при механических испытаниях на разрыв, и с твердостью по Виккерсу (микротвердостью), что позволило изучить процесс их формирования при технологическом воздействии.

Сравнение альтернатив системы КПС проводилось по шкале уровней качества (см. таблицу), построенной в зависимости от сложности свойств системы.

Первичным и самым простым качеством системы является ее устойчивость. Наиболее сложным – самоорганизация. Все рассматриваемые алгоритмы систем обладают достаточной структурной устойчивостью, сбалансированностью и стойкостью к внешним воздействиям. При изменении внешних воздействий, например,  свойств материала, конструкции детали или характера нагружения в рамках ФК,  у первой системы изменятся только коэффициенты, отражающие полезность параметров, у второй – величины функций желательности технологических операций, в третьей системе – энергия активации процесса разрушения.

Р и с. 3. Система качества поверхностного слоя с позиции

эргодинамического подхода

Закон функционирования:

.

Шкала уровней качества и свойства систем

| Уровень | 4 | Самоорганизация | Адаптируемость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Способность | Оперативность |
|  |  |  | Результативность |
|  |  |  | Ресурсоемкость |
|  | 2 | Управляемость | Точность |
|  |  |  | Наблюдаемость |
|  |  |  | Связность |
|  | 1 | Устойчивость | Стойкость к воздействиям |
|  |  |  | Сбалансированность |
|  |  |  | Структурная устойчивость |

Следующим уровнем шкалы качества системы является управляемость. Она обеспечивается, прежде всего, наличием прямой и обратной связи. Все рассматриваемые алгоритмы представляют детерминированные модели, описывающие системы, внутренние характеристики которых легко наблюдаемы. Используя первые два алгоритма, можно  упорядочить решения по степени предпочтительности, в то время как последний алгоритм позволяет рассчитать функциональное качество в единицах измерений долговечности, что свидетельствует о его лучшей управляемости.

Способность определяет возможности системы по достижению желаемого результата на основе имеющихся ресурсов в заданный период времени (это потенциальная эффективность). Для применения первых алгоритмов в условиях изменяющихся внешних воздействий необходимо постоянное проведение экспериментальных исследований, что повышает ресурсоемкость систем.  Последний алгоритм позволяет, имея справочные материалы и средства вычислительной техники, рассчитать долговечность (СК) и получить желаемый результат при наименьших затратах.

Самоорганизующаяся система адаптируется к любой ситуации для повышения эффективности функционирования. Имеются свидетельства самоорганизации третьей системы КПС, что подтверждается изменением ее структуры и алгоритма функционирования при сохранении СК для случая, когда характеристикой ФК является износостойкость [6].

В качестве критерия эффективности функционирования систем использован один из показателей исхода операции (ПИО), отражающий степень достижения цели. ПИО определялся сверткой совокупности показателей результативности YЭ, ресурсоемкости YR и оперативности YO (третьем уровне шкалы качества):

Коэффициенты весомости находились экспертным методом.

Результативность операции рассматривалась как степень достижения запланированного уровня ФК – долговечности. Ресурсоемкость и оперативность – соответственно объем ресурсов всех видов (людских, материально-технических и т.д.) и время для подготовки и проведения расчета ФК.

Установлено, что система КПС, построенная на физических представлениях о пластической деформации и разрушении твердого тела, отличается наиболее высокими общесистемными свойствами, уровнем качества и эффективностью функционирования. Она позволяет описать КПС как закономерный процесс смены его состояний на всех этапах ЖЦП. Однако ее применение для решения технических задач широкого класса требует проведения дальнейших исследований.

В общем случае в зависимости от поставленной частной задачи (ФК) система параметров состояния и закон функционирования должны выбираться исходя из раскрытия  содержания СК, удобства их измерения, а также удовлетворения другим требованиям (экономическим, метрологическим и т.д.).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Системный анализ в управлении: Учебное пособие / В.С. Анфилатов, А.А. Емельянов, А.А. Кукушкин; Под ред. А.А.Емельянова. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

- Кулаков Г.А. Формирование качества поверхностного слоя деталей с позиции системного подхода // Оптимизация технологических процессов по критериям прочности: Межвуз. темат. науч. сб. – Уфа, 1989. – С. 33-44.

- Бойцов Б.В., Кравченко Б.А., Кулаков Г.А., Тушинская М.Г. Выбор оптимального технологического цикла с использованием обобщенной функции Харрингтона // ВИНИТИ. – М.: 1983. –№2461-83. ДСП. –С.1-8.

- Федоров В.В. Термодинамические аспекты прочности и разрушения твердых тел. – Ташкент: Фан,1979. – 168 с.

- Федоров В.В. Кинетика повреждаемости и разрушения твердых тел. – Ташкент: Фан,1985. –168с.

- Федоров С.В. Применение метода эргодинамики деформируемых тел для описания совместимости трибосистем // Трение и износ. – 1993. – Т.14. – №6. – С. 1010-1024.

Статья поступила в редакцию 27 августа  2009 г.

UDC 621.81:004.94

SYSTEM ANALYSIS OF SURFACE LAYER QUALITY AT PRODUCTION

METHODS PROJECTING DEPENDING ON THE SERVICE LIFE

G.A.Kulakov1, I.I.Usolzeva2

1 OAO “Aviaagregat”

55, Zavodskoe sh.,  Samara, 443009

2 Samara State Technical University,

244, Molodogvardeyskaya str., Samara,  443100

The analysis of surface layer quality system has been carried out relating to the problem of production methods projecting depending on the service life. Optimal algorithm of its functioning has been determined by the quality scale.

Key words: surface, layer quality, system, analysis, production methods, functioning law, algorithm.

УДК 621.787:539.319

ВЛИЯНИЕ МНОГОЦИКЛОВЫХ УСТАЛОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ

НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УПРОЧНЕННОГО

СЛОЯ ПЛОСКИХ ОБРАЗЦОВ

В.П. Радченко1, А.П. Морозов1, А.С. Букатый2(

1 Самарский государственный технический университет,

443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244

2 Самарский государственный аэрокосмический университет,

443086, Самара, Московское шоссе, 34

Изучено влияние многоцикловых усталостных испытаний плоских образцов из сплава ЭИ698ВД, предварительно упрочненных в режиме пневмодробеструйной обработки, на характеристики шероховатости и микротвердости поверхностного слоя. Установлено, что микротвердость коррелирует с величиной сжимающих остаточных напряжений на упрочненной поверхности, а шероховатость не зависит от режимов и характера усталостных испытаний.

Ключевые слова: плоские образцы, упрочнение, усталостные испытания, остаточные напряжения, микротвердость, шероховатость

Введение. Взаимное влияние параметров качества поверхностного слоя и характеристик усталости жаропрочных сталей и сплавов при высокочастотном нагружении – хорошо известный факт [1-3]. Одним из способов повышения работоспособности деталей является поверхностное пластическое деформирование, при этом качество поверхностного слоя характеризуется шероховатостью поверхности, её микротвердостью, степенью и глубиной деформационного упрочнения, величиной и знаком остаточных напряжений, а также многими физическими параметрами, связанными с искажением кристаллической решётки, плотностью дислокаций и другими.

В работе [4] изучено влияние режимов пневмодробеструйной обработки на остаточные напряжения и предел выносливости плоских образцов из сплава ЭИ698 ВД. Для этого было изготовлено 30 образцов для определения остаточных напряжений и 36 образцов для испытаний на усталость. Упрочнение образцов осуществлялось на двух установках – гидродробеструйной установке VB-130 Wet и пневмодробеструйной установке Vapor Blast RSPA-2. Режимы упрочнения приведены в табл. 1. На каждом режиме было упрочнено по 4 образца для определения остаточных напряжений и по три образца для сравнительных испытаний на усталость.

В настоящей работе поставлена задача оценки влияния многоцикловых усталостных испытаний на характеристики шероховатости и микротвердости упрочненного слоя указанных выше плоских образцов.

Методика проведения эксперимента. Исследованию подвергались образцы типа I и II из жаропрочного никелевого сплава ЭИ698 ВД, внешний вид которых с указанием размеров представлен на рис. 1 и 2 соответственно.

Образцы типа I. Неупрочненная сторона образца (рис. 1, б) исследовалась после шлифования. Упрочненная сторона образца (рис. 1, а) подвергалась следующей обработке (все режимы упрочнения представлены в табл. 2):

– участок 1 – зона травления; глубина стравленного слоя после электрополирования  указана в табл. 2 и составляет 125-228 мкм;

– участки 2, 3 не подвергались электрополировке; на них происходило упрочнение образца за счет дробеструйной обработки стеклянными шариками или стальной дробью; тип дроби с указанием размера также представлен в табл. 2;  участок 2 в последующем полировался.

Т а б л и ц а 1

Параметры режимов упрочнения опытных образцов

| Тип и диаметр микрошариков dШ | № режима упрочнения | Давление энергоносителя p, МПА | Средние величины характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Толщина упрочненного слоя a, мм | Предел выносливости σ-1, МПа |
| Неупрочненные образцы | 332,89 |
| Стеклянные Ø 250 мкм | 1 | 0,2 | 0,103 | 395,18 |
|  | 2 | 0,3 | 0,122 | 395,37 |
|  | 3 | 0,4 | 0,137 | 411,46 |
| Стальные Ø 315 мкм | 4 | 0,15 | 0,147 | 545,38 |
|  | 5 | 0,3 | 0,173 | 562,59 |
|  | 6 | 0,45 | 0,210 | 630,20 |
|  | 7 | 0,6 | 0,232 | 574,80 |

| а | Р и с. 2. Внешний вид исследуемых образцов типа II: длина образца – 103 мм; ширина – от 5 до 20 мм; высота – 3 мм |
| --- | --- |
| б Р и с. 1. Внешний вид исследуемых образцов типа I с упрочненной (а) и неупрочненной (б) сторонами: длина образца – 60 мм; ширина – 8 мм; высота – 3 мм |  |

Образцы типа II. Поверхность образцов данного типа полностью упрочнена. Режимы упрочнения образцов типа I и II совпадают. В дальнейшем образцы подвергались испытанию на усталость.

На исследуемых образцах проводилось измерение микротвердости по Кнуппу, которое осуществлялось на микротвердомере ММ6 фирмы «Leitz». В испытываемый образец вдавливался индентор в виде алмазной пирамидки с соотношением продольной и поперечной диагоналей 1:7.

На образцах типа I замеры проводились по длине на неупрочненной стороне с шагом 3 мм, а также в зонах: 1 – с шагом 2,2 мм, 2 – с шагом 0,35 мм, 3 – с шагом 0,3 мм (см. рис. 1, а). Полученные значения представлены в табл. 3.

Схема измерений микротвердости на образцах типа II представлена на рис. 3. На участках 1-5 шаг измерения составлял 0,7 мм; на участке 6 – 1,4 мм; на участке 7 – 2 мм.

Следующим направлением в работе являлось измерение шероховатости, проведенное на приборе «Surftest SJ-201P». На образцах типа I были исследованы 3 участка:

– неупрочненная сторона (рис. 1, б); измерение шероховатости проводилось вдоль образца, длина замера составляла 12,5 мм;

– упрочненная сторона, зона 1; в данной области по длине образца проводилось 2 измерения с шагом 12,5 мм;

– упрочненная сторона, зона 3; измерение шероховатости осуществлялось поперек участка, длина замера составляла 4 мм.

Схема измерений шероховатости на образцах типа II представлена на рис. 4. На каждой лопатке произведено по 6 замеров с каждой стороны. Длина всех замеров составляла 12,5 мм.

| Р и с. 3. Схема измерений микротвердости на образцах типа II: 1-6 – замеры поперек образца, 7 – замер вдоль | Р и с. 4. Схема измерений шероховатости на образцах типа II: 1-5 – замеры вдоль образца, 6 – замер поперек |
| --- | --- |

Т а б л и ц а  2

Исходные характеристики образцов

| № режима | Тип дроби | Давление возд. P, МПа | № образца. Тип I | Глубина стравленного слоя для образца типа I, мкм | № образца. Тип II | Число циклов до разрушения для образца типа II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеклянные шарики 250 по DMR 71 – 110, 212 – 300 мкм | 0,2 | 17 | 127,16 | 44 | 6,80Е+05 |
| 2 |  | 0,3 | 48 | 125,186 | 10 | 8,80Е+05 |
| 3 |  | 0,4 | 55 | 150,566 | 38 | 1,97Е+06 |
| 4 | Стальная дробь 315 стандартная (S110) по DMR 71 – 110, 180 – 500 | 0,15 | 50 | 166,48 | 11 | 2,00Е+06 |
| 5 |  | 0,3 | 43 | 179,114 | 16 | 5,40Е+05 |
| 6 |  | 0,45 | 53 | 228,98 | 15 | 1,46Е+06 |
| 7 |  | 0,6 | 27 | 225,85 |  |  |
| 8 | Без упрочнения |  | 59 | 130,069 |  |  |

Исследование шероховатости проводилось по следующим параметрам: Rz – высота неровностей профиля по десяти точкам; Rq – среднее квадратичное отклонение профиля.

Табл. 2 содержит основную информацию по исходным характеристикам образцов типа I и II.

Результаты экспериментов и их обсуждение. Данные по измерению микротвердости в анализируемых образцах типа I, II и характерное распределение HK представлены в табл. 3 и на рис. 5-7.

Выявлено, что микротвердость в неупрочненной зоне образцов типа I (рис. 1, б) имеет ярко выраженный неоднородный характер. Разброс значений микротвердости составляет примерно 2700 единиц (от 400 НК до 3100 НК). Это обусловлено тем, что поверхность после шлифовки имеет полосчатое строение с характерными зонами впадин и выступов. Ширина этих зон составляет примерно 25-40 мкм. Отпечатки пирамидок при вдавливании имеют достаточно прерывистый характер, и их величина изменяется от 18 до 48 мкм в зависимости от того, в какую зону попадает отпечаток. В качестве иллюстрации на рис. 5 показан график изменения микротвердости в зоне шлифовки на образце №43.

Р и с. 5. Характерное изменение микротвердости на неупрочненной стороне образца типа I

Следует обратить внимание на образец №59 (тип I), не подвергнутый упрочнению. В зонах 2 и 3 наблюдается такой же выброс значений микротвердости, как и на шлифованной поверхности, хотя травленый участок 1 характеризуется достаточно однородной структурой (табл. 3, режим 8).

На образцах типа I при стравливании поверхностного слоя глубиной до 150-170 мкм происходит явное выравнивание структуры. Выступы и впадины исчезают, значение микротвердости на всех образцах практически не изменятся и составляет 500-600 НК.  На рис. 6 представлен типичный характер распределения микротвердости в зоне 1 образцов типа I (образец №17).

При сопоставлении данных по измерению микротвердости при обработке для режимов 1-3 и 4-7 выявлено, что наибольший прирост микротвердости на образцах типа 1 наблюдается при упрочнении стеклянными шариками, где среднее значение НК составляет 1200-1500 единиц. При обработке стальной дробью микротвердость возрастает до 800-900 НК.

Анализ измерений микротвердости в образцах типа II также указывает на более эффективный режим при обработке стеклянными шариками, что проявляется в поперечных замерах (участки 1-6) и особенно наглядно – на участке 7 (рис. 7).

Проведенный анализ значений микротвердости поперек образца (участки 1-6) показал стабильное значение микротвердости (500-600 НК) на замере №6. Наибольшее значение микротвердости наблюдается на участках 4, 5.

Т а б л и ц а 3

Данные по измерению микротвердости в образцах типа I, II

| № режима | № образца | Микротвердость на образцах типа I, НК | Микротвердость на образцах типа II на соответствующих участках, НК |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Неупр. сторона | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 17 (тип I) 44 (тип II) | 490- __________2300 | 500- __________550 | 980- __________1200 | 800- __________1200 | 950- 1050 | 1000- 1050 | 1200- 2200 | 1400- 2500 | 1400- 2200 | 550- 560 | 500- 2500 |
| 2 | - 10 (тип II) |  |  |  |  | 1000- 1050 | 1000- 1050 | 1000- 1050 | 1000- 1050 | 1400- 1500 | 550- 560 | 500- 2000 |
| 3 | 55 (тип I) 38 (тип II) | 450- ________800 | 450- __ _ ____600 | 800- ________ 1500 | 500--________1000 | 1500- 1600 | 1600- 2000 | 1400- 1500 | 1400- 1500 | 1500- 2000 | 550- 560 | 500- 2200 |
| 4 | - 11 (тип II) |  |  |  |  | 900- 1000 | 500- 600 | 950- 1050 | 1100- 1150 | 1100- 1200 | 500- 700 | 980- 1500 |
| 5 | 43 (тип I) 16 (тип II) | 450- _________2100 | 480- ________580 | 600-________ 1000 | 980-_________1400 | 1000- 1100 | 600- 900 | 1000- 1500 | 1000- 1100 | 1050- 1100 | 500- 600 | 500- 1000 |
| 6 | - 15 (тип II) |  |  |  |  | 850- 900 | 950- 1050 | 600- 1000 | 500- 1000 | 1000- 1500 | 500- 700 | 550- 2000 |
| 7 | 27 (тип I) | 2100- 3100 | 500- 600 | 500- 600 | 800- 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 59 (тип I) | 400- 3100 | 550- 900 | 600-1500 | 500- 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Р и с. 6. Характерное изменение микротвердости в травленой зоне (зона №1) образца типа I | Р и с. 7. Характерное изменение микротвердости по всей длине образца типа II |

По всей видимости, это связано с тем, что в наиболее нагруженных зонах 1 и 2 (см. рис. 3) при изгибе в процессе усталостных испытаний, во-первых, произошла релаксация остаточных напряжений в упрочненном слое, а во-вторых,  наблюдалось «разрыхление» материала вследствие накопления поврежденности, что и привело к снижению характеристик микротвердости. На периферийных же участках 4 и 5, в которых напряжения при изгибе в процессе усталостных испытаний незначительны, микротвердость сохраняет достаточно высокое значение.

При сопоставлении значений микротврердости на образцах типа I (без усталостных испытаний) и типа II (на которых проводились испытания на усталость) выявлено, что максимальные значения микротвердости в зонах 2, 3 образцов типа I значительно ниже микротвердости периферийной части образцов типа II.

Результаты следующего этапа – измерения шероховатости – представлены
в табл. 4-7. Первоначально анализу подвергались образцы типа I с неупрочненной стороны. Результаты замеров Rz и Rq показаны в табл. 4.

| Т а б л и ц а 4 Результаты измерения шероховатости образцов типа I с неупрочненной стороны № режима № образца Rz, мкм Rq, мкм 1 17 2,06 0,47 2 48 1,56 0,30 3 55 2,47 0,55 4 50 1,50 0,23 5 43 2,28 0,38 6 53 2,56 0,59 7 27 2,32 0,50 8 59 1,86 0,40 | Табл. 5 иллюстрирует влияние режима травления на изменение шероховатости (в зоне травления для каждого образца проводилось по два измерения). Данные, приведенные в табл. 4 и 5, свидетельствуют о росте параметров шероховатости после травления. Результаты по измерению шероховатости после упрочнения (зона 3, рис. 1, а) показаны в табл. 6. Из анализа данных таблиц можно сделать вывод, что режимы травления и дробеструйной обработки оказывают примерно одинаковое влияние на рост параметров шероховатости. Вместе с тем при сопоставлении результатов изменения шероховатости при обработке в режимах 1-3 и 4-6 выявлено, что стеклянные шарики изменяют шероховатость в меньшей степени, чем стальная дробь. |
| --- | --- |

В заключение рассматривалось влияние усталостных испытаний на изменение шероховатости. Результаты замеров по участкам, указанных на рис. 4, представлены в табл. 7.

| Т а б л и ц а 5 Результаты измерения шероховатости образцов типа I в зоне травления № режима № образца Rz, мкм Rq, мкм 1 17 5,26 / 6,07 1,06 / 1,14 2 48 5,48 / 5,81 1,03 / 1,09 3 55 4,73 / 4,54 1,03 / 1,04 4 50 5,08 / 4,87 0,96 / 0,95 5 43 4,28 / 5,25 0,95 / 1,05 6 53 5,70 / 5,16 1,11 / 0,95 7 27 6,34 / 6,51 1,11 / 1,31 8 59 4,58 / 5,96 0,83 / 0,94 | Т а б л и ц а 6 Результаты измерения шероховатости образцов типа I в зоне упрочнения № режима № образца Rz, мкм Rq, мкм 1 17 3,80 0,78 2 48 5,42 1,15 3 55 5,84 1,17 4 50 4,28 0,89 5 43 4,22 0,99 6 53 6,92 1,47 7 27 7,27 1,60 8 59 6,01 1,14 |
| --- | --- |

Т а б л и ц а 7

Результаты измерения шероховатости на образцах типа II

| № режима | № образца | Замер 1 | Замер 2 | Замер 3 | Замер 4 | Замер 5 | Замер 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rz, мкм | Rq, мкм | Rz, мкм | Rq, мкм | Rz, мкм | Rq, мкм | Rz, мкм | Rq, мкм | Rz, мкм | Rq, мкм | Rz, мкм | Rq, мкм |
| 1 | 44 | 5,07 | 0,74 | 5,12 | 0,79 | 4,71 | 0,73 | 5,84 | 0,88 | 5,32 | 0,75 | 8,71 | 1,93 |
| 2 | 10 | 6,56 | 0,98 | 5,93 | 0,94 | 5,16 | 0,97 | 5,41 | 0,94 | 6,96 | 1,03 | 6,00 | 1,00 |
|  | 39 | 6,42 | 1,05 | 5,70 | 0,98 | 5,26 | 1,04 | 7,54 | 1,30 | 6,98 | 1,12 | 6,03 | 1,04 |
| 3 | 38 | 6,36 | 1,06 | 6,10 | 1,03 | 6,73 | 1,08 | 7,19 | 1,28 | 6,35 | 1,14 | 6,10 | 1,09 |
|  | 32 | 7,53 | 1,33 | 6,36 | 1,06 | 6,04 | 1,05 | 6,23 | 1,06 | 6,82 | 1,17 | 7,01 | 1,17 |
| 4 | 11 | 5,48 | 0,96 | 7,83 | 1,52 | 7,99 | 1,63 | 8,27 | 1,59 | 6,38 | 1,32 | 6,82 | 1,42 |
|  | 12 | 6,74 | 1,44 |  |  |  |  | 7,21 | 1,45 | 7,11 | 1,34 | 7,84 | 1,50 |
| 5 | 16 | 9,84 | 2,18 | 8,83 | 1,79 | 9,27 | 1,78 | 8,36 | 1,73 | 8,88 | 1,99 | 9,32 | 1,89 |
|  | 17 | 9,20 | 1,95 |  |  |  |  | 9,82 | 2,00 | 7,95 | 1,57 | 10,7 | 2,17 |
| 6 | 15 | 12,4 | 2,43 |  |  |  |  | 11,8 | 2,49 | 12,0 | 2,50 | 15,7 | 3,02 |

Исследования шероховатости, проведенные с обратных сторон образцов, дают примерно такие же значения.

Анализ результатов, представленных в табл. 6 и 7, указывает на незначительное повышение шероховатости после испытаний на усталость. Данные из табл. 7 подтверждают полученные ранее выводы о том, что обработка поверхности стальной дробью значительнее влияет на рост шероховатости.

Выводы по работе. Проведенный анализ образцов в исходном состоянии (после шлифовки), травленых образцов, упрочненных образцов и образцов, подверженных испытаниям на усталость, позволяет сформулировать нижеследующие выводы.

1. Образцы в исходном состоянии имеют полосчатую структуру с выступами и впадинами, ширина которых составляет 25-40 мкм, и отличаются достаточно неоднородными значениями микротвердости. Разброс значений в этой зоне составляет 2700 НК.  Измерение шероховатости осуществлялось вдоль полос, поэтому ее значения достаточно малы.

2. Травление, проведенное на образцах типа I, приводит к однородности значений микротвердости и росту значений шероховатости.

3. Сопоставление режимов дробеструйной обработки на образцах типа I указывает на то, что обработка стеклянными шариками – более выгодный режим с точки зрения повышения микротвердости и незначительного увеличения шероховатости.

4. Испытания на усталость, проведенные на образцах типа II, оказывают существенное влияние на рост микротвердости в периферийной зоне.

5. Усталостные испытания не оказывают существенного влияния на шероховатость поверхности.

Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию (проект РНП 2.1.1 / 3397, государственный контракт №П818).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Сулима А.М., Шулов В.А., Ягодкин Ю.Д. Поверхностный слой и эксплуатационные свойства  деталей машин. – М.: Машиностроение, 1988. – 240 с.

- Сулима А.М., Евстигнеев М.И. Качество поверхностного слоя и усталостная прочность деталей из жаропрочных и титановых сплавов. – М.: Машиностроение, 1974. – 250 с.

- Биргер И.А. Остаточные напряжения. – М.: Машгиз, 1963. – 232 с.

- Кирпичев В.А., Букатый А.С. Влияние режимов пневмодробестуйной обработки на остаточные напряжения, микротвердость и сопротивление усталости // Физика прочности и пластичности материалов: Труды XVII Междунар. конф. – Самара: СамГТУ, 2009. – Т. 1. – С. 109-111.

Статья поступила в редакцию 10 октября 2009 г.

UDC 621.787:539.319

INFLUENCE OF HIGH-CYCLE FATIGUE ACTIONS

ON PHYSICAL-MECHANICAL STATE OF THE PLANE SAMPLES

HARDENED CASE

V.P. Radchenko1, A.P. Morozov1, A.S. Bukatiy2

1 Samara State Technical University,

244, Molodogvardeyskay str., Samara, 443100

2 Samara State Aerospace University,

244, Moskovskoe sh. str., Samara, 443086

The influence on the characteristics roughness and microhardness of high-cycle fatigue actions of the plane samples from the alloy EI698 VD, previously hardened in the rate of the air shot blasting, was researched. It became clear, that microhardness correlates with the value of the compressing remaining tensions at hardened case, but roughness doesn’t depend on rates and character of fatigue actions.

Key words: plane samples, hardening, fatigue actions, remaining tensions, microhardness, roughnes

УДК 621.91

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАЗОРОВ В МНОГОРЯДНЫХ ПОДШИПНИКАХ

БУРОВЫХ ДОЛОТ

В.В. Ремнев1,  Р.М. Богомолов1, С.М. Крылов1, Я.М. Клебанов2,

С.Д. Шапошников2(

1ОАО «Волгабурмаш»

2Самарский государственный технический университет,

443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244

Предлагается новый способ селективной компьютерной сборки шарошечных долот.

Ключевые слова: буровые долота, шарошечные долота, опора, радиальные подшипники, зазор, стойкость долот, испытания

Непрерывный рост энерговооруженности буровых установок позволяет буровикам обеспечивать более жесткие, форсированные режимы бурения, ускоряя строительство и ввод в эксплуатацию глубоких нефтяных и газовых скважин. Поэтому буровики требуют от фирм, выпускающих буровые долота, новых, все более эффективных и стойких конструкций, наиболее полно соответствующих новым условиям бурения.

Одной из последних разработок специалистов ОАО «Волгабурмаш» является новый способ селективной компьютерной сборки (СКС) шарошечных долот [1], позволяющий обеспечить оптимальные зазоры и повысить долговечность многорядных подшипников скольжения.

Отработка долот с многорядными подшипниками в опоре с минимальными отличиями по зазорам показала повышение стойкости опор и долот в целом. Это явилось основанием для разработки новой методики назначения зазоров в подшипниках опор и нового способа их сборки.

С этой целью был разработан комплекс программно-методических средств, в том числе математических моделей забоя скважины, самого долота и динамики работы долота на забое.

Верификация моделей осуществлялась на основе сравнения вычисленных теоретических нагрузок на элементы вооружения с экспериментальными данными. С использованием этих моделей решены задачи по оценке нагрузок на отдельные элементы вооружения и шарошки долота [2].

В свою очередь, информация о величине и направлении нагрузки на каждую шарошку использовалась для решения контактных задач по определению полей удельных нагрузок (давлений) на рабочие поверхности подшипников опор шарошек.

На рис. 1 представлена блок-схема применения нового способа СКС шарошечных долот, который состоит из двух этапов.

Р и с. 1. Блок-схема применения нового способа СКС шарошечных долот

На первом этапе выполняется расчет оптимальных разностей радиальных  ∆Riopt и осевых ∆Hiopt зазоров (блоки 1-3) с использованием конечно-элементной модели долота на основе критерия минимума максимального контактного давления в опоре:

∆pRi →min,   ∆pHi→min,

где ∆pRi и ∆pHi – максимальное изменение контактного давления соответственно в радиальных и осевых подшипниках опоры i-той шарошки.

Исходными данными для расчета являются параметры геометрии долота, физико-механических свойств материалов забоя и деталей долота, осевая нагрузка G на долото и частота вращения долота n. После ввода исходных данных по разработанной методике выполняется моделирование системы «зубок-забой» и построение зависимостей  δ(P) глубины внедрения δ от осевой нагрузки P на зубок для каждого типоразмера зубков, применяемых в шарошках долота.

На базе полученных зависимостей с применением модели взаимодействия долота с забоем [2] определяются нагрузки на зубки и рассчитываются усредненные векторы нагрузки Pi на каждую из шарошек долота (i=1,2,3).

По полученным внешним нагрузкам на шарошки отдельно для каждой из 3-х секций долота оценивается распределение контактного давления по рабочим поверхностям подшипников опор и определяются величины ∆pRi и ∆pHi.

Оценка оптимальных значений ∆Riopt и ∆Hiopt осуществляется в интерактивном режиме методом последовательных приближений. При этом диапазон поиска оптимума выбирается с учетом проведенных ранее расчетов для аналогичных типов конструкций опоры.

На втором этапе (блоки 4-6) выполняются реальные замеры геометрических параметров радиальных и осевых подшипников опор долот, запись их в базу данных, подбор из базы данных с использованием специально разработанной программы пар «лапа-шарошка» с минимальными отличиями ∆Ri от ∆Riopt и ∆Hi от ∆Hiopt, по которым далее осуществляются комплектация и сборка секций и долот.

Результаты сборки записываются в базу данных для последующей оценки влияния фактических параметров сборки на долговечность опоры долота и уточнения (верификации) математических моделей, применяемых на этапе оптимизации.

Для оценки эффективности нового варианта селективной компьютерной сборки была проведена виртуальная сборка 120 долот 215,9МЗ-ГАУ-R233 с опорой скольжения, включающей два радиальных и два упорных подшипника, по базовой методике, а затем виртуальная и реальная сборка этих же долот – по новой методике.

Исследования показали, что диапазон максимальных отклонений параметра ∆Ri (разности зазоров в большом и малом радиальных подшипниках i-той секции) от оптимального расчетного значения ∆Riopt составляет 0-0,012 мм, а диапазон максимальных отклонений ∆Hi (разности зазоров в упорных подшипниках) от ∆Hiopt – 0-0,004 мм.

Эти диапазоны были разбиты на три одинаковых интервала каждый.

Согласно рис. 1, в 1-й интервал (0-0,004 мм) попало 67 долот (55,8%), собранных по новой методике, и 45 долот (37,5%), собранных по базовой методике; во второй (0,004-0,008 мм) – соответственно 42 долота (35%) и 36 долот (30%); в 3-й (0,008-0,012 мм) – соответственно 11 долот (9,2%) и 39 долот (32,5%). Следовательно, качество сборки по параметру ∆Ri с применением новой методики выше, чем при использовании базовой методики.

Аналогичный результат получен для параметра ∆Hi  (рис. 3).

Р и с. 2. Распределение числа собираемых долот по трем диапазонам отклонений ∆Ri от ∆Riopt для базового и нового вариантов селективной компьютерной сборки

Р и с. 3. Распределение числа собираемых долот по трем диапазонам отклонений ∆Hi от ∆Hiopt для базового и нового вариантов селективной компьютерной сборки

Чем ближе значения ∆Ri и ∆Hi к соответствующим оптимальным значениям, тем равномернее распределяется контактная нагрузка по рабочим поверхностям опоры каждой i-той секции и, следовательно, выше ее долговечность. Поэтому в соответствии с рис. 2 и 3 новый способ сборки шарошечных долот обеспечивает более высокое качество сборки по сравнению с базовым способом по двум параметрам: ∆Ri и ∆Hi.

Полученный результат был проверен в промысловых условиях.

Собранные по новой методике 120 долот одного типоразмера 215,9МЗ-ГАУ-R233 были испытаны в идентичных геолого-технических условиях: в мягких абразивных породах в интервале от 1200 до 3300 метров, при нагрузке 12-14 т.с. и частоте вращения 80-100 об/мин.

Результаты испытаний показали, что средняя стойкость долот существенно зависит от точности сборки, т.е. от близости параметров сборки к оптимальным значениям.

На рис. 4 представлена зависимость стойкости долот в полевых условиях от величины максимального отклонения ∆Ri от ∆Riopt.

Р и с. 4. Зависимость стойкости долот от величины максимального отклонения ∆Ri от ∆Riopt

Из рис. 4 следует, что диапазону с минимальными отклонениями от оптимума (0-0,004 мм) соответствует средняя стойкость опоры долота в 1753 тыс. оборотов, в то время как диапазону с максимальными отклонениями (0,008-0,012 мм) – значительно меньшая средняя стойкость – 1059 тыс. оборотов.

Проведенные испытания долот диаметром 215,9 мм, собранных с применением нового способа СКС, показали среднее увеличение стойкости на 23-41% по отношению к долотам, собранным по базовому варианту СКС.

Внедрение нового способа СКС позволяет за счет повышения качества сборки значительно увеличить стойкость собираемых долот.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Ремнев В.В., Богомолов Р.М., Крылов С.М., Назаров А.М., Павлов М.Ю., Клебанов Я.М. Способ сборки шарошечного долота. Патент РФ №2330929, Е21В 10/00, от 01.09.2006 г., бюл. № 22.

# Поляков К.А., Клебанов Я.М., Ремнев В.В., Богомолов Р.М., Ерисов А.Е. Моделирование нагрузок на элементы вооружения шарошек буровых долот // Химическое и нефтегазовое машиностроение. – 2008. – №9. – С. 10-11.

Статья поступила в редакцию 27 августа  2009 г.

UDC 621.91

OPTIMISATION OF BACKLASHES IN MULTILANE BEARINGS

OF CHISELS

V.V. Remnev1, R.M. Bogomolov1, S.M. Krylov1,

Y.M. Klebanov2, S.D. Shaposhnikov2

1  OAO "Volgaburmash"

2  Samara State Technical University,

244, Molodogvardeyskaya str., Samara,  443100

The new way of cone chisels selective computer assemblage is offered.

Keywords: chisel chisels, support, radial bearings, backlash, firmness of chisels, tests.

# Footnotes

( Денисенко Александр Федорович – заведующий  кафедрой «Автомобили и станочные комплексы», д. т.н., профессор.

Якимов Михаил Владимирович – аспирант.

( Ермохин Николай Андреевич – доцент кафедры «Механика», к.т.н., доцент.

( Кулаков Геннадий Алексеевич – генеральный директор ОАО «Авиаагрегат», д.т.н., профессор.

Усольцева Ирина Ивановна –  доцент кафедры «Автоматизация производств и управление транспортными системами»,  к.т.н., доцент.

( Радченко Владимир Павлович – заведующий кафедрой «Прикладная математика и информатика», д. ф.-м. н., профессор.

Морозов Андрей Павлович – студент.

Букатый А.С. – аспирант.

Ремнев Валерий Васильевич – начальник отдела повышения квалификации ОАО «Волгабурмаш», к.т.н., доцент.

Богомолов Родион Михайлович – директор по перспективным исследованиям и разработкам ОАО «Волгабурмаш», д.т.н., профессор.

Крылов Сергей Михайлович – технический директор ОАО «Волгабурмаш».

Клебанов Яков Мордухович – заедующий кафедрой «Механика», д.т.н., профессор.

Шапошников Сергей Дмитриевич – профессор кафедры «Автоматизация производств и управление транспортными системами», к.т.н., доцент.

# Text boxes

Средняя

стойкость

долота, тыс.

оборотов

Диапазон

максимальных

отклонений

∆Ri от ∆Riopt

Диапазон

максимальных

отклонений

∆Hi от ∆Hiopt

Число

долот

Диапазон

максимальных

отклонений

∆Ri от ∆Riopt

Число

долот

Запись результатов сборки в базу данных

6

Комплектация лап и шарошек в долото в соответствии с полученными расчетными данными

5

Выбор из базы данных пар «лапа-шарошка» с минимальными отличиями  ∆Ri от ∆Riopt и ∆Hi от ∆Hiopt, где ∆Ri и ∆Riopt – соответственно фактическое и оптимальное значения ∆Ri, ∆Hi и ∆Hiopt – фактическое и оптимальное значения ∆Hi

4

Выполнение замеров геометрических параметров радиальных и осевых подшипников опор долот и запись их в базу данных для сборки

3

Оптимизация величин разности зазоров ∆Hi  и ∆Ri для каждой i-той шарошки в соответствии с величиной и направлением вектора

2

Определение нагрузок на зубки и усредненного вектора нагрузки на каждую из шарошек долота

1

Определение зависимости глубины внедрения зубков от осевой нагрузки на зубок δ(P)

Ввод геометрических параметров долота, физико-механических свойств материалов забоя и деталей долота, осевой нагрузки G на долото и частоты вращения долота n

Р и с. 7. Распределение температуры по профилю резьбы в зависимости 
от режимов обработки:

1 – V = 44 м/с, Vs = 0,6 м/мин, t = 0,1 мм / об;  2. – V = 44 м/с, Vs = 1,2 м/мин, t = 0,2 мм / об.

Р и с. 6. Схема исследования контактной температуры

Р и с. 5. Схема расположения электродов полуискусственной термопары

Р и с. 4. Схема к определению геометрических

соотношений

Р и с. 3. Схема к определению геометрических

величин в зоне контакта

Р и с. 2. Уточненная схема контактной области

Р и с. 1. Схема теплофизической модели

НК

l, мм

НК

l, мм

5

1

21

31

4

6

1

21

3

7

6

4

5

Зона крепления образца к вибростенду

2

1

3